MPZ-TOL-01/12

Odběr a stanovení těkavých organických látek v ovzduší

(koncentrační úroveň: pracovní ovzduší, půdní vzduch)

cíl:

Cílem je zajistit jakost při měření těkavých organických látek (TOL) v ovzduší. V ČR jsou v současnosti k dispozici MPZ (SZÚ, ASLAB, ) zahrnující pouze zpracování vzorků a jejich analýzu. Odběr vzorků a jejich transport není pokryt žádným z dostupných MPZ.

technické řešení:

Analyzovaný vzduch bude připraven smíšením par analyzovaných látek s venkovním vzduchem. Tato směs bude vedena do „hřebenu“ umožňujícího napojení až 40-ti odběrových aparatur. Na tento hřeben účastníci vlastními pružnými hadičkami připojí svá odběrová zařízení (ø výústek je 8 mm) a odeberou vzorek průtokem nejvýše 1 l/min.

Analyty

Analyzovanými látkami bude toluen a n-butylacetát o koncentraci cca 20-200% PEL.

Organizace:

Kontakt:

RNDr. Jana Habalová	tel 461 573 858,  724 335 328	jana.habalova@zu.cz

RNDr. Libuše Nagyová     tel 577 553 262,  777 570 983        libuse.nagyova@zu.cz

Místo:

Laboratoře pracoviště Ústí nad Orlicí, J. a J. Kovářů 1412 – viz. mapka (příloha).

Termín:

Termín:		  6. září 2012

Program:	  9:00 - 10:30	sraz účastníků v laboratoři UO

10:30 – 11:00	krátká instruktáž, předání formulářů pro zaslání výsledků

11:00 – 14:00	odběr vzorků

Odběr vzorků

Vzorky budou odebírány ve 3 sadách:

Sada A:		pouze toluen

Sada B:		pouze n-butylacetát

Sada C:		směs toluenu a n-butylacetátu

V sadě vzorků odebere každý účastník 2 nezávislé vzorky.

Pro zajištění současného odběru budou všechny vzorky na dané koncentrační úrovni odebírány ve stejnou dobu, délka odběru je jednotně stanovena na 20 minut.

Označení vzorků:

Vzorky budou pro potřeby zpracování výsledků MPZ označeny následujícím způsobem

x-y-n

x:		označení účastníka (určí organizátor)

y: 		označení odběrové sady (určí organizátor)

n:		pořadové číslo vzorku v rámci odběrové sady (určí účastník)

Transport a analýza:

Transport a analýza proběhne v souladu s platnými předpisy jednotlivých účastníků.

Předání výsledků:

Výsledky měření předají účastníci k vyhodnocení do 12. října 2012 na určených formulářích.

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva bude předána do 30. listopadu 2012.

identifikace účastníků:

Závěrečná zpráva bude obsahovat seznam účastníků, jednotlivé výsledky budou označeny pouze kódem. Každý účastník bude znát pouze své kódové označení, veškeré kódy bude znát pouze organizátor MPZ.

cena:

Cena je 3.500,- Kč + DPH pro jednu odběrovou skupinu (max.2 osoby).

Upozornění:

Ať už použijete k příjezdu ulici Jana a Josefa Kovářů nebo ulice Družstevní a Heranova, musíte projet zákazem vjezdu všech motorových vozidel. Pokud jedete k nám, jste dopravní obsluha a té je dodatkovou tabulkou vjezd povolen. Alespoň takto nám to vysvětlili na dopravce.

.